数字式汽车衡是本公司引进欧美先进的大型汽车衡制作技术及经验研发的高精度汽车衡，其传感电测部件，全面采用第三代数字传感电测部件，与前两代传感电测部件相比较，除具备称重信号不失真、不受射频干扰、不因温差变化、不因线阻损耗、自动偏载调整等优点，还因电测部件全面采用耀华衡器第三代数字部件，在系统稳定性、传输距离、防雷性能上更具优势。

数字式汽车衡产品组成

标准配置：秤台+称重传感器+显示仪表+防水接线盒

选配扩展：大屏幕、打印机、监控设备、称重数据管理系统、防人为系统等

产品详细说明：

采用槽钢截面的冷弯型钢级焊接的框架式结构，整体刚度高，抗扭性能强，与高精度桥式称重传感器和性能优越、功能丰富、接口多样的称重显示仪表等共同组成称重系统。

优良的防潮密封，适应任何恶劣的工作环境，防护等级达IP67；

智能化仪表可以带磅单打印，并具有多种显示功能，标准串行输出RS232或RS485接口，-大容量存储，强劲的扩展功能；

模块化平台，全钢大梁式结构，薄秤台。

室外可配备大屏幕电子显示屏，数字显示毛重、皮重、净重等功能。

如采用数字传感器可配备计算机管理系统，方便日常数据管理并可以与全厂区域内的DCS计算机系统相联网，从而能够实现远程数据监视、管理、控制等功能。

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将标定开关向上拨到标定位置 按【F1】 按【888888】 按【输入】 |  | 进入功能设置，输入标定密码 （出厂初始密码为“888888”） 例如:888888 |
| 2 | 按【2】 按【输入】 |  | 功能设置选择： 选择2－自动角差修正功能。 |
| 3 | 在某一个角位加载一定重量的砝码（注3-4-1） 等AD码稳定后 按【输入】确认 | ******* ----- | 显示压角顺序号为“01” 1.5秒后自动切换到总AD码显示状态 仪表开始采样各角位的数据 采样结束后自动进入下一步。 （注意：此处的压角顺序号与角位号无对应关系。可以随便压哪个角位，只要每次压不同的角位即可） |